## Slide 1: Il Capitolato A.O. G. Salvini: GLI AUSILI PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE (Delibera del DG n°726/08/DG 24 Luglio 2008)
Barbara Radice

## Slide 2: Art. 2) - Durata del contratto
La fornitura avrà la durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data prevista nel formale provvedimento di aggiudicazione.

## Slide 3: Art. 3) - Quantità presunta -
I quantitativi indicati non sono però impegnativi per l’Azienda, in quanto legati all’andamento delle degenze e delle prestazioni da effettuare, per cui la ditta aggiudicataria si impegna a somministrare, alle stesse condizioni economiche, quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere all’Azienda Ospedaliera per tutta la durata del contratto.

## Slide 4: Art.5) Modalità di consegna
Le consegne avverranno in modo frazionato a richiesta del Responsabile del Servizio Farmacia, entro il termine di otto giorni dal ricevimento dell’ordinazione e dovranno essere fatte a cura del fornitore, per merce resa franco di ogni spesa nel magazzino Farmacia degli Ospedali dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate M.se.

## Slide 5: Art. 12) – Risoluzione del contratto
Dopo due successive contestazioni scritte per accertata deficienza sia di qualità dei prodotti che nella puntualità nell’esecuzione della fornitura, l’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 (quindici) da notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure fax, a tutto rischio della fornitrice inadempiente.

## Slide 6: Lotto 1: IDROGELI formato GEL
Caratteristiche: medicazione a base di polimeri idrofili con contenuto di acqua di circa il 70% per il trattamento di lesioni con tessuti necrotici e/ o fibrinosi.
Il prodotto deve avere proprietà isotoniche, idratanti, essere viscoso e ipoallergenico.
Formato richiesto: tubi confezioni da 6 a 25 grammi sterili.

## Slide 7: Lotto 2 : IDROCOLLOIDI
Caratteristiche : medicazione a base di sostanze idrocolloidali disperse in matrice autoadesiva ipoallergenica, ricoperte da un dorso di materiale impermeabile ai liquidi e permeabile ai gas.
Indicate per la prevenzione e il trattamento delle ferite in fase moderatamente essudativa, di granulazione e di riepitelizzazione.

## Slide 8
Caratteristica: le medicazioni non si devono arrotolare in seguito a mobilizzazione del paziente. (occorre venga dichiarata la capacità di assorbimento in relazione allo spessore (0,5mm/4mm).
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.
Idrocolloidi senza bordo adesivo: misure cm 10x10 - cm15x15
Idrocolloidi extra sottile :misure cm 1+/-2 x10 +/-2 cm

## Slide 9: Lotto 3 : ALGINATI
Caratteristiche: medicazioni sterili a base di Alginato di Calcio e/o di Sodio ( almeno 85% di Calcio), assorbenti e gelificanti.
Utilizzate per il trattamento di lesioni altamente essudative piane e/o cavitarie.
La medicazione deve assorbire l’essudato formando un gel che impedisca l’adesione alla ferita evitando la diffusione laterale dell’essudato verso la cute perilesionale.

## Slide 10
La medicazione deve restare intatta al termine dell’attività consentendo una facile rimozione senza sfaldamento.
Occorre che venga specificato il quantitativo in percentuale di Calcio, le modalità di assorbimento in verticale.
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 11: Lotto 4 : SCHIUME DI POLIURETANO senza bordo adesivo
Caratteristiche: medicazioni sterili in schiuma di poliuretano pluristratificate, non adesive, permeabili ai gas.
Utilizzate per la prevenzione e il trattamento di lesioni in fase essudativa, di granulazione e riepitelizzazione.
La medicazione deve garantire un’alta capacità assorbente anche sotto compressione, senza rilasciare essudato nel letto della ferita e non deve deformarsi.

## Slide 12
L’assorbimento dell’essudato deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione.
I bordi della medicazione non si devono arrotolare.
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 13: Lotto 5 : SCHIUME DI POLIURETANO con ba
Caratteristiche: medicazioni sterili in schiuma di poliuretano pluristratificate, non adesive, permeabili ai gas.
Utilizzate per la prevenzione e il trattamento di lesioni in fase essudativa, di granulazione e riepitelizzazione.
La medicazione deve garantire un’alta capacità assorbente anche sotto compressione, senza rilasciare essudato nel letto della ferita e non deve deformarsi.

## Slide 14
L’assorbimento dell’essudato deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione.
I bordi della medicazione non si devono arrotolare.
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 15: Lotto 6: FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE a nastro
Caratteristiche: medicazioni in film di poliuretano (100%) adesivo, trasparente, traspirante, (tasso traspirazione non inferiore a 500g/mquadro/24 ore) con comprovata funzione di barriera batterica . Non devono contenere sostanze medicamentose. Utilizzate per la copertura di medicazioni primarie, la prevenzione e il trattamento di lesioni in fase di riepitelizzazione.
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica, a confezione sterile singola.

## Slide 16: Lotto 7: FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE in busta singola sterile
Caratteristiche: medicazioni in film di poliuretano (100%) adesivo, trasparente, traspirante, (tasso traspirazione non inferiore a 500g/mquadro/24 ore) con comprovata funzione di barriera batterica . Non devono contenere sostanze medicamentose. Utilizzate per la copertura di medicazioni primarie, la prevenzione e il trattamento di lesioni in fase di riepitelizzazione.
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica, a confezione sterile singola.

## Slide 17: Lotto 8: MEDICAZIONI NON ADERENTI
Caratteristiche: medicazioni sterili, piane, con superficie di contatto a microaderenza selettiva, in poliestere, rayon, cotone, anche silicone, protettiva, non assorbente, a seconda del loro impiego su lesioni cutanee di diversa tipologia
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 18: Lotto 9: MEDICAZIONI NON ADERENTI con argento
Caratteristiche: medicazioni sterili, piane, con superficie di contatto a microaderenza selettiva, in poliestere, rayon, anche silicone, protettiva, non assorbente, a seconda del loro impiego su lesioni cutanee di diversa tipologia
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 19: Lotto 10: MEDICAZIONI NON ADERENTI con iodopovidone
Caratteristiche: medicazioni sterili, piane, con superficie di contatto a microaderenza selettiva, in poliestere, rayon, anche silicone, protettiva, non assorbente, a seconda del loro impiego su lesioni cutanee di diversa tipologia
Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica.

## Slide 20: Lotto 11: MEDICAZIONI CONTENENTI IDROFIBRA
Caratteristiche: medicazioni sterili, contenenti soffici idrofibre idrocellulari (carbossimetilcellulosa sodica –CMC), ad elevato potere assorbente, in cui le fibre trattengono l’essudato impedendone la propagazione laterale verso la cute perilesionale

## Slide 21: Lotto 12:MEDICAZIONI ASSORBENTI A BASE DI ARGENTO
Medicazioni a medio ed alto assorbimento.
Utilizzate su ferite infette iperessudanti, favoriscono la granulazione.
L’argento viene rilasciato quando richiesto ed esplica la sua azione battericida.

## Slide 22: Lotto 13:MEDICAZIONI A RILASCIO PROLUNGATO D’ARGENTO
Trattamento prolungato di ulcere infette. Medicazione antimicrobica con argento nanocristallino
Su supporto di polietilene ad alta densità. Rilascio di argento prolungato: almeno 5 giorni.

## Slide 23: Lotto 14: MEDICAZIONI CON IONI ARGENTO IN SCHIUMA
Medicazione a base di schiuma di poliuretano idrofila ad assorbimento in verticale, in grado di permettere un rilascio continuo e controllato degli ioni argento sul letto della lesione.

## Slide 24: I prodotti aggiudicati
LOTTO 1: Idrogeli
LOTTO 2: Idrocolloidi
LOTTO 3: Alginati
Molnlycke- Normgel tubi da 15gr sterili
J&J- Nuderm: senza bordo adesivo, 10x10 e 15x15, extra sottile 10x10 +-2
Molnlycke- Melgisorb 10x10. In nastro (Cavity), 30cm+-12.5

## Slide 25: I prodotti aggiudicati
LOTTO 4: Schiume in poliuret. senza bordo adesivo
LOTTO 5: Schiume in poliuret. Con bordo adesivo
Molnlycke- Mepilex 15x15 e 10x10
Non aggiudicato

## Slide 26: I prodotti aggiudicati
LOTTO 6: Film poliuret. A nastro trasparente
LOTTO 7: Film poliueret. Trasparente in busta singola sterile
3M cm 10x1000
Hartmann – Hyidrofilm, 10x12+-3

## Slide 27: I prodotti aggiudicati
LOTTO 8: Medicazioni non aderenti
LOTTO 9: Medicazioni non aderenti con Argento
Hartmann –Atrauman, 7,5x7,5 +-3
Hartmann – Atrauman Ag, 10x10

## Slide 28: I prodotti aggiudicati
LOTTO 10: Medicazioni non aderenti con Iodopovidone
LOTTO 11: Medicazioni contenenti idrofibra
Systagenix –Inadine, 9,5x9,5+-3
Convatec – Acquacell 10x10 e 15x1 (acquisto in economia)

## Slide 29: I prodotti aggiudicati
LOTTO 12: Medicazioni assorbenti a base Argento
LOTTO 13: Medicazioni a rilascio prolungato d’Argento
Non aggiudicato
Smith& Nephiu –Acticoat 10x10

## Slide 30: I prodotti aggiudicati
LOTTO 14: Medicazioni con ioni Argento in schiuma adsorbente
Molnlycke- Mepilex Ag, 15x15

## Slide 31: Il Capitolato A.O. G. Salvini: MEDICAZIONI AVANZATE PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE (Determina del 30 Giugno 2009 n°59)
Barbara Radice

## Slide 32: Lotto 1: MEDICAZIONE ANTIMICROBICA CON ARGENTO
Medicazione contenente argento elementare o ioni argento con idroalginato di calcio (60%) e CMC ad elevato potere assorbente.

## Slide 33: Lotto 2: TALLONIERE A STRUTTURA IDROCELLULARE
Talloniere a struttura idrocellulare, sistema assorbente, non aderente, in poliuretano tristratificato, con capacità di assorbimento sotto compressione con funzione di prevenzione e/o trattamento

## Slide 34: I prodotti aggiudicati
LOTTO 1: Medicazione antimicrobica con Argento assorbente in idroalginato
LOTTO 2:
Talloniere a struttura idrocellulare
Systagenix –Silver Cell- cm 11x11
Smith&Nephew – Talloniere Allevyn Heel – cm 10,5x13,5